## Slide 1
PRTG NETWORK MONITOR
SNMP
LAB 03
Giám sát Router, Switch, Firewall và Server bằng PRTG
Từ SNMPSim đến PRTG Sensor, limit cảnh báo, SMTP Gmail và kịch bản demo sự cố CPU/RAM.
4
Thiết bị
6
Nhóm metric
Web+
Alert path
Force
Demo
Windows Host | PRTG web app | SNMPSim UDP 161 | Gmail notification

## Slide 2
MỤC TIÊU
Lab chứng minh quy trình giám sát tập trung bằng PRTG.
Điểm quan trọng không chỉ là add device, mà là biết PRTG đang giám sát gì và cảnh báo khi nào.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
02
Nguồn dữ liệu
SNMPSim đọc các file .snmprec để giả lập Firewall, Router, Switch và Server qua SNMPv2c.
Thu thập
PRTG tạo Device và SNMP Custom Sensor, poll OID định kỳ qua UDP port 161.
Cảnh báo
Channel limit đổi trạng thái sensor; Notification Trigger gửi email khi Warning/Down.
Kết quả cần trình bày khi bảo vệ
1
PRTG đọc được OID
Sensor có Last Value, trạng thái Up.
2
Giả lập sự cố
Force High Load làm CPU/RAM tăng.
3
Sensor đổi màu
Warning hoặc Down/Error theo limit.
4
Có thông báo
Email nhận được từ PRTG qua SMTP Gmail.

## Slide 3
KIẾN TRÚC
PRTG và SNMPSim cùng chạy trên Windows, device dùng localhost.
Mỗi thiết bị được phân biệt bằng community string riêng, dù cùng IP 127.0.0.1.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
03
FortiGate-FW
Firewall security edge
community: fortinet
Router-Sim
L3 forwarding
community: router
Switch-Sim
Core/uplink access
community: switch
Ubuntu-Sim
Server workload
community: ubuntu
SNMPSim responder
UDP 0.0.0.0:161
Data từ *.snmprec
Trả lời SNMPv2c
PRTG Core/Probe
Device tree
SNMP Custom Sensor
Channel limit + trigger
Polling interval đề xuất: 60 giây để demo dễ quan sát.
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
Ảnh PRTG Root/Local Probe hoặc dashboard SNMPSim Running

## Slide 4
THÔNG SỐ LAB
Một bảng cấu hình thống nhất giúp tránh lỗi SNMP error # -2003.
Trong PRTG, port và community ở device hoặc parent phải khớp đúng với SNMPSim.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
04
Thiết bị
Device PRTG
IP/Port
Community
Mục tiêu giám sát
Firewall
FortiGate-FW
127.0.0.1:161
fortinet
CPU, RAM, Disk, Sessions
Router
Router-Sim
127.0.0.1:161
router
CPU, Load, RAM, Interface traffic
Switch
Switch-Sim
127.0.0.1:161
switch
CPU, Uplink status, Traffic counters
Server
Ubuntu-Sim
127.0.0.1:161
ubuntu
CPU, RAM, Load average, Network
Trước khi add sensor
Kiểm tra port bằng netstat và xác nhận PID thuộc python.exe hoặc snmpsim-command-responder.
Nếu đổi port
Nếu SNMPSim chạy 1161 thì mọi Device trong PRTG cũng phải dùng SNMP Port 1161.
Không dùng public
Community default public thường làm sensor No response nếu parent đang inherit sai.

## Slide 5
QUY TRÌNH TRIỂN KHAI
Từ Add Device đến sensor có dữ liệu là một chuỗi 6 bước.
Cứ đi đúng thứ tự này thì dễ biết lỗi nằm ở SNMPSim, credential hay sensor OID.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
05
1
Chạy SNMPSim
Start responder, kiểm tra Running UDP 161 trên dashboard.
2
Kiểm tra port
netstat -ano -p udp | findstr :161 để xác nhận process.
3
Add Device
Trong Local Probe, tạo FortiGate/Router/Switch/Ubuntu.
4
SNMP credential
SNMPv2c, port 161, community đúng từng thiết bị.
5
Add Sensor
Chọn SNMP Custom Sensor và nhập đúng OID.
6
Limit + Trigger
Bật channel limit và Notification Trigger gửi email.

## Slide 6
GIÁM SÁT CÁI GÌ
Các metric được chọn theo vai trò từng loại thiết bị.
Firewall ưu tiên sessions; Router/Switch ưu tiên traffic và uplink; Server ưu tiên CPU/RAM/load.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
06
Metric
Firewall
Router
Switch
Server
Khi cảnh báo
CPU
Có
Có
Có
Có
>=70 Warning, >=90 Error
RAM
Có
Có
Có
Có
>=70 Warning, >=90 Error
Disk
Có
-
-
Tuỳ mở rộng
>=80 Warning, >=90 Error
Sessions
Có
-
-
-
>=5000 Warning, >=10000 Error
Load average
-
Có
-
Có
>=5 Warning, >=10 Error
Traffic counters
-
Gi0/0 In/Out
Uplink In/Out
Network
Tăng bất thường hoặc mất dữ liệu
Uplink status
-
-
Có
-
Khác 1 là Down/Error

## Slide 7
FIREWALL SENSORS
FortiGate-FW cần sensor cho tải hệ thống và session table.
Các sensor này đủ để demo lỗi quá tải Firewall khi ép CPU/RAM hoặc tăng sessions.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
07
Sensor
OID
Value type
Cảnh báo đề xuất
Fortinet CPU
1.3.6.1.4.1.12356.101.4.1.3.0
Absolute / %
70 Warning, 90 Error
Fortinet RAM
1.3.6.1.4.1.12356.101.4.1.4.0
Absolute / %
70 Warning, 90 Error
Fortinet Disk
1.3.6.1.4.1.12356.101.4.1.6.0
Absolute / %
80 Warning, 90 Error
Fortinet Sessions
1.3.6.1.4.1.12356.101.4.1.8.0
Absolute / Count
5000 Warning, 10000 Error
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
Ảnh SNMP Custom Sensor Fortinet CPU
OID Settings + Primary Channel
Ý nghĩa bảo mật
Session tăng đột biến có thể liên quan scan, brute force, DDoS nhỏ hoặc cấu hình NAT bất thường.
Ý nghĩa vận hành
CPU/RAM/Disk cao làm Firewall xử lý chậm, mất packet hoặc trễ VPN.

## Slide 8
ROUTER SENSORS
Router-Sim tập trung vào CPU, load và lưu lượng interface.
Với counter dạng octets, PRTG cần hiểu đây là dữ liệu tăng dần theo thời gian.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
08
Sensor
OID
Unit/Ghi chú
Cảnh báo
Router CPU
1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.1
%
70/90
Router Load 1m
1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1
Count
5/10
Router RAM Total
1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0
Bytes
Theo RAM used
Router RAM Available
1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
Bytes
Low available
Router Gi0/0 In
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.2
Counter/Bytes
Traffic spike
Router Gi0/0 Out
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.2
Counter/Bytes
Traffic spike
Ghi chú demo: nếu dùng SNMP Custom Advanced Sensor, đặt Counter mode hoặc channel tính delta/s để traffic có ý nghĩa theo tốc độ.

## Slide 9
SWITCH & SERVER SENSORS
Switch giám sát uplink, Server giám sát tài nguyên hệ thống.
Hai nhóm này bổ sung bức tranh mạng: đường truyền còn sống không và workload server có quá tải không.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
09
Switch sensor
OID
Ghi chú
Cảnh báo
Switch CPU
1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.1
%
70/90
Uplink Status
1.3.6.1.2.1.2.3.1.2.6
1 là up
Khác 1: Error
Uplink In
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.6
Counter/Bytes
Traffic spike
Uplink Out
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.6
Counter/Bytes
Traffic spike
Server sensor
OID
Ghi chú
Cảnh báo
Ubuntu CPU
1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0
%
70/90
RAM Total
1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0
Bytes
Tính Used
RAM Available
1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
Bytes
Low memory
Load 1m
1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1
Count
5/10

## Slide 10
TẠO SENSOR TRONG PRTG
SNMP Custom Sensor là cách nhanh nhất để đọc đúng OID lab.
Mỗi OID có thể tạo một sensor riêng để dễ đặt limit và nhìn trạng thái.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
10
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
Ảnh Add Sensor > SNMP Custom Sensor
Basic Sensor Settings
Đặt tên sensor rõ ràng: Fortinet CPU, Router Load 1m, Switch Uplink In...
OID Settings
Nhập OID, Value Type là Absolute unsigned integer cho CPU/RAM/Disk.
Sensor Display
Primary Channel đặt tên theo metric: CPU Usage, RAM Usage, Sessions.
Scanning Interval
Dùng 60 giây cho demo, hoặc 30 giây nếu muốn thấy cảnh báo nhanh hơn.
Mẹo tránh lỗi: trước khi tạo hàng loạt sensor, test một OID sysName hoặc CPU để xác nhận community và port đã đúng.

## Slide 11
CHANNEL LIMIT
Limit quyết định sensor chuyển Warning hay Down/Error.
Trong PRTG, limit nằm trong Edit Channel, không nằm ở màn hình Settings chung của sensor.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
11
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
Ảnh Edit Channel CPU Usage
Enable alerting based on limits
CPU Usage
Warning >= 70%
Error >= 90%
Dùng cho Firewall/Router/Switch/Server
RAM Usage
Warning >= 70%
Error >= 90%
Thiếu bộ nhớ hoặc leak memory
Disk Usage
Warning >= 80%
Error >= 90%
Disk gần đầy, giảm khả năng ghi log
Sessions
Warning >= 5000
Error >= 10000
Firewall session table tăng bất thường
Load average
Warning >= 5
Error >= 10
Server/Router quá tải xử lý
Limit chỉ đổi trạng thái sensor. Muốn gửi email thì phải cấu hình Notification Trigger ở sensor/device/group.

## Slide 12
NOTIFICATION DELIVERY
Email cảnh báo dùng SMTP Gmail, SMS/Call cần gateway ngoài.
PRTG có email/push tốt; SMS và gọi điện thường triển khai qua nhà cung cấp bên ngoài.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
12
Kênh cảnh báo
Cấu hình trong PRTG
Ghi chú demo
Web/Alarm
Sensor Warning/Down hiển thị trong Alarms
Luôn có, không cần SMTP
Email Gmail
Setup > Notification Delivery > SMTP relay
smtp.gmail.com, port 587, App Password
SMS
SMS Delivery hoặc HTTP Notification
Cần SMS gateway/API; Telegram có thể thay trong demo
Call
Execute HTTP Action/Webhook
Twilio Voice, PagerDuty, Opsgenie hoặc on-call tool
Audio
Trình duyệt/desktop notification
Dùng trang alarm mở sẵn hoặc công cụ ngoài phát âm thanh
Bảo mật
Không đưa Gmail App Password thật vào báo cáo nộp chính thức; chỉ ghi 'App Password' hoặc che bớt ký tự.
Kiểm tra
Sau khi cấu hình SMTP, bấm Test SMTP Settings và kiểm tra email nhận ở thongvv.sec@gmail.com.

## Slide 13
NOTIFICATION TRIGGER
Trigger là phần làm email thật sự được gửi.
Nếu chỉ bật channel limit mà không có trigger, sensor đổi màu nhưng hộp thư có thể không nhận gì.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
13
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
Ảnh Notification Triggers trong PRTG
Warning trigger
When sensor state is Warning for at least 0 seconds, perform Gmail Alert.
Down/Error trigger
When sensor state is Down for at least 0 seconds, perform Gmail Alert.
Recovery trigger
When sensor state is no longer Down, perform Gmail Recovery Notification.
Trong demo nên để 0-30 giây. Trigger mặc định inherited thường chờ 600 giây nên dễ tưởng PRTG không gửi cảnh báo.

## Slide 14
KỊCH BẢN DEMO
Force High Load tạo sự cố, PRTG poll rồi gửi cảnh báo.
Đây là đoạn nên trình bày live trong buổi bảo vệ lab.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
14
1
Mở SNMPSim Dashboard
Xác nhận responder Running 0.0.0.0:161.
2
Mở PRTG Device
Chọn FortiGate-FW và sensor CPU/RAM.
3
Force High Load
Kéo CPU/RAM lên 100 trên dashboard SNMPSim.
4
Chờ scan interval
Sau 60 giây sensor chuyển Warning/Down.
5
Kiểm tra email
Gmail nhận cảnh báo từ PRTG.
6
Reset to Normal
Sensor phục hồi sau vài chu kỳ scan.
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
Ảnh sensor vàng/đỏ và email cảnh báo

## Slide 15
BẰNG CHỨNG CẦN CHỤP
Các ảnh minh chứng giúp báo cáo và slide thuyết phục hơn.
Bạn có thể thay trực tiếp các khung dưới đây bằng ảnh từ PRTG/CMD/Gmail.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
15
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
1. PRTG Root/Local Probe
Có device FortiGate/Router/Switch/Ubuntu
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
2. Add Device/Credential
IP 127.0.0.1, SNMPv2c, community
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
3. SNMP Custom Sensor
OID Fortinet CPU hoặc Router Load
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
4. Channel Limit
Warning/Error đã điền
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
5. Sensor Warning/Down
Sau Force High Load
[CHÈN ẢNH MINH CHỨNG]
6. Email Alert
Gmail nhận cảnh báo PRTG

## Slide 16
LỖI THƯỜNG GẶP
Hầu hết lỗi PRTG SNMP nằm ở port, community hoặc OID.
Bảng này dùng để trả lời nhanh khi demo gặp lỗi.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
16
Lỗi
Nguyên nhân thường gặp
Cách xử lý
SNMP error # -2003 No response
Sai port, sai community, SNMPSim chưa chạy hoặc firewall chặn UDP
Kiểm tra netstat, SNMPv2c, port 161/1161 và community
Sensor No data
OID không có trong file .snmprec hoặc sensor chưa poll thành công
Test OID sysName trước, sau đó test từng OID metric
Không gửi email
SMTP chưa đúng hoặc chưa có Notification Trigger
Test SMTP Settings, thêm State Trigger 0-30 giây
Force High Load lỗi
File .snmprec bị khóa khi PRTG/SNMPSim đang đọc
Restart app sau bản code retry/fallback, thử lại
Không thấy Limit
Đang ở Settings sensor, chưa vào Edit Channel
Overview > bánh răng của channel > Enable limits

## Slide 17
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
Lab đáp ứng đủ yêu cầu giám sát thiết bị và cảnh báo.
PRTG đã đóng vai trò công cụ giám sát tập trung; SNMPSim đóng vai trò thiết bị SNMP giả lập.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
17
✓
Firewall
CPU, RAM, Disk, Sessions
Đạt
✓
Router
CPU, RAM, Load, Interface counters
Đạt
✓
Switch
CPU, Uplink status, Traffic counters
Đạt
✓
Server
CPU, RAM, Load average
Đạt
✓
Alert
Channel limit + Notification Trigger + Gmail
Đạt
Kết luận ngắn
Mô hình phù hợp để demo quy trình giám sát mạng trước khi triển khai template SNMP trên thiết bị thật.

## Slide 18
KẾT LUẬN
PRTG hoàn thành chuỗi: thu thập metric, phân loại trạng thái, gửi cảnh báo.
Điểm cần nói khi bảo vệ: lab không chỉ giả lập thiết bị, mà mô phỏng được quy trình vận hành giám sát thực tế.
Lab 03 | PRTG Network Monitor | SNMP/SNMPSim
18
Đã làm được
Add device, cấu hình SNMP community, tạo sensor OID, đặt limit và gửi email alert.
Hạn chế
SNMPSim là môi trường lab; SMS/call thật cần gateway hoặc dịch vụ ngoài.
Hướng phát triển
Dùng device thật, template sensor, map PRTG và tích hợp SIEM/log syslog.
Thông điệp cuối: biết rõ giám sát chỉ số nào, đặt ngưỡng nào, nhận cảnh báo qua kênh nào.
PRTG + SNMP + Notification Trigger = hệ thống giám sát tập trung có thể demo end-to-end.