## Slide 1
LAB 03
Giám sát Router, Switch, Firewall bằng Zabbix
SNMP polling qua SNMPSim, trigger cảnh báo và gửi alert qua Web, Email, Telegram/SMS hoặc call gateway.
4
Thiết bị
7
Metric chính
Web+
Alert
Router | Switch | Firewall | Server

## Slide 2
MỤC TIÊU
Zabbix biến dữ liệu SNMP thành cảnh báo vận hành tập trung.
Bài lab chứng minh đủ ba lớp: nguồn metric, thu thập định kỳ, và cảnh báo khi vượt ngưỡng.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
Nguồn dữ liệu
SNMPSim giả lập Router, Switch, Firewall và Server. Mỗi thiết bị có community riêng và OID riêng.
Thu thập
Zabbix poll SNMPv2c qua UDP 1161. Items đọc CPU, RAM, disk, sessions, traffic counters và load average.
Cảnh báo
Triggers phân loại Warning/High. Actions gửi Web, Email, Telegram/SMS hoặc call gateway.
Kết quả cần chứng minh
snmpwalk trả về sysName/OID
Latest data có giá trị cập nhật
Problems xuất hiện khi Force High Load
Action log ghi nhận alert đã gửi

## Slide 3
KIẾN TRÚC
Một IP, nhiều community: mô hình lab gọn nhưng đủ thiết bị.
Tất cả host Zabbix trỏ về 127.0.0.1:1161, phân biệt bằng SNMP community.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
Firewall
community: fortinet
CPU/RAM/Disk/Sessions
Router
community: router
CPU/Load/Traffic
Switch
community: switch
Uplink/Traffic
SNMPSim
UDP 1161
SNMPv2c responder
Data từ *.snmprec
Zabbix
Hosts + Items
Triggers + Actions
Dashboard + Problems
Proof: snmpwalk kiểm tra community trước khi add host vào Zabbix.

## Slide 4
NGUỒN METRIC
Dashboard SNMPSim giúp chủ động tạo sự cố để demo Zabbix.
Không cần thiết bị thật: kéo CPU/RAM lên cao, Zabbix sẽ poll được giá trị thay đổi.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
Topology
Firewall, Router, Switch và Server hiển thị trong một sơ đồ mạng.
Realtime metrics
CPU, RAM, disk, sessions, traffic và load average cập nhật liên tục.
Force / Reset
Tạo high load để trigger Zabbix, sau đó reset về normal để recovery.

## Slide 5
CẤU HÌNH ZABBIX
Mỗi thiết bị là một host SNMP riêng trong Zabbix.
Điểm mấu chốt: cùng IP/port, khác community.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
Firewall
fortinet
Router
router
Switch
switch
Host interface: SNMP | IP: 127.0.0.1 | Port: 1161 | Version: SNMPv2

## Slide 6
FIREWALL
FortiGate-FW tập trung vào tải hệ thống và session table.
Các OID vendor Fortinet giúp Zabbix theo dõi CPU, RAM, Disk và số phiên kết nối.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
Fortinet OID
CPU
1.3.6.1.4.1.12356.101.4.1.3.0
RAM
1.3.6.1.4.1.12356.101.4.1.4.0
Disk
1.3.6.1.4.1.12356.101.4.1.6.0
Sessions
1.3.6.1.4.1.12356.101.4.1.8.0
Warning
CPU/RAM >= 70%; Disk >= 80%; Sessions >= 5000
Critical
CPU/RAM/Disk >= 90%; sessions tăng bất thường

## Slide 7
ROUTER & SWITCH
Router/Switch cần giám sát cả sức tải lẫn traffic đường truyền.
Counter SNMP tăng dần nên Zabbix phải dùng Store value: Delta speed per second.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
Router-Sim
CPU Cisco OID, RAM UCD, load average 1m, Gi0/0 In/Out octets.
Switch-Sim
CPU, RAM, uplink status, uplink In/Out octets theo ifIndex 6.

## Slide 8
TRIGGER
Ngưỡng cảnh báo được thiết kế theo mức vận hành dễ giải thích.
Warning dùng cho dấu hiệu quá tải; High dùng khi ảnh hưởng dịch vụ hoặc uplink down.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
Firewall CPU critical
last(/FortiGate-FW/fortinet.cpu)>=90
High
Router load high
last(/Router-Sim/router.load.1m)>=5
Warning
Switch uplink down
last(/Switch-Sim/switch.uplink.status)<>1
High
Fortinet sessions high
last(/FortiGate-FW/fortinet.sessions)>=5000
Average

## Slide 9
ALERTING
Zabbix không chỉ hiển thị Problem, mà còn gửi thông báo ra ngoài.
Email đã chạy; Telegram thay SMS trong lab; call cần webhook đến Twilio/PagerDuty/Opsgenie.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
Web + Audio
Problems widget và frontend sound khi trình duyệt Zabbix đang mở.
Email
SMTP Gmail bằng App Password; kiểm tra Reports -> Action log.
Telegram/SMS
Telegram Bot thay SMS; SMS thật cần gateway ngoài.
Call
Webhook đến Twilio Voice hoặc nền tảng on-call.

## Slide 10
KẾT QUẢ DEMO
Latest data và Problems là hai bằng chứng chính khi bảo vệ.
Một bên chứng minh Zabbix thu thập được metric; bên kia chứng minh trigger đã hoạt động.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
Latest data
CPU/RAM/Traffic có giá trị cập nhật theo chu kỳ poll. Đây là bằng chứng thu thập thành công.
Problems
Khi Force High Load, trigger sinh Problem và kích hoạt action cảnh báo.

## Slide 11
KẾT LUẬN
Lab hoàn thành chuỗi giám sát tập trung từ metric đến cảnh báo.
Mô hình đủ để demo quy trình trước khi triển khai template SNMP cho thiết bị thật.
Lab 03 | Zabbix SNMP Monitoring
✓
SNMPSim
Giả lập Router, Switch, Firewall, Server qua SNMPv2c
✓
Zabbix Items
Thu thập CPU, RAM, Disk, Sessions, Load và Traffic counters
✓
Triggers
Phân loại Warning/High theo ngưỡng dễ giải thích
✓
Alerts
Web, Email, Telegram/SMS, Call gateway và Audio frontend
Hướng phát triển
• Dùng template SNMP chính thức
• Tích hợp SIEM/Wazuh cho log
• Webhook SMS/Call thật
• Dashboard NOC hoàn chỉnh